Příloha č. 1 – Kontrolní list předmětu plnění

(závazný dokument)

| Název zakázky: | Traktor pro obec Sobotín |
| --- | --- |
| Název zadavatele: | Obec Sobotín |
| Sídlo zadavatele: | Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou |
| IČ / DIČ zadavatele: | 00303348 / CZ00303348 |
| Zastoupený: | Ivetou Fojtíkovou, starostkou obce |

| Kritérium | Technická specifikace | Nabídka účastníka VŘ je v souladu s uvedenou podmínkou zadavatele – ANO / NE |
| --- | --- | --- |
| Motor: | plnící emisní norma stupeň IV (FT4) |  |
|  | systém vnější recirkulace spalin EGR a filtr pevných částic DPF |  |
|  | filtr SCR |  |
|  | vstřikování paliva Common Rail |  |
|  | výkon motoru 100-120 koní |  |
| Nápravy: | zadní náprava na přírubách |  |
|  | přední poháněná náprava se samosvorným uzávěrem, |  |
|  | elektrohydraulicky ovládaný lamelový uzávěr zadní nápravy |  |
|  | přední náprava poháněná, odpružená |  |
| Převodovka: | olejem chlazená vícelamelová spojka s tlačítkem na řadící páce |  |
|  | řazení 4 stupňů při zatížení tlačítky s funkcí jemného řazení SoftShift |  |
|  | planetový reverzor elektrický |  |
|  | PowrQuad Plus 24/24 rychlost 1,6-40 km/h (6 skupin se 4 stupni pod zátěží v každé skupině) |  |
| Základní výbava: | elektronická regulační EHR |  |
|  | boční stabilizátory |  |
|  | rychloupínací háky walterscheid kategorie II |  |
|  | tlumič kmitů |  |
|  | zubové čerpadlo hydrauliky 80 l.min-1, při 20 MPa. |  |
|  | vývodový hřídel koncovka 35 mm, 21/6 drážek, řazení z kabiny |  |
|  | komfortní kabina, tzn. pneumaticky odpružená sedačka |  |
|  | klimatizace |  |
|  | příprava pro rádio |  |
|  | dvě vnější, jedno vnitřní zrcátko |  |
|  | přední a zadní okno se stěračem a ostřikovačem |  |
|  | vzduchové brzdy |  |
|  | sedačka spolujezdce |  |
|  | maják |  |
|  | výfuk u sloupku kabiny |  |
|  | skříňka nářadí |  |
|  | přední blatníky pevné |  |
|  | pevné ráfky |  |
|  | světla ve střeše vpředu 2, vzadu 4, vše H3 |  |
|  | pneumatiky 460/85R34, 380/85R24 |  |
|  | tříbodový závěs zesílený, s tahovými senzory a vnější ovládání |  |
|  | zadní vývodový hřídel 540/540E/1000 |  |
|  | tři mechanické hydraulické okruhy |  |
|  | automatika uzávěru diferenciálu |  |
|  | tříkolíková zásuvka |  |
|  | závěs automat 9 poloh čep 38mm |  |
| Další podmínky: | celorámová konstrukce |  |
|  | všechny spojky mokré lamelové |  |
|  | odborný servis s garantovanou zárukou |  |